MEMORIA DESCRIPTIVA – MP GO! MEGA

mplifts.com

##### CARACTERÍSTICAS

Tipo:		Ascensor Gearless

Suspensión:		2:1 y 4:1

Carga:		1270 Kg. hasta 6500 Kg.

Capacidad:		De  17 hasta 86 personas.

Velocidad:		1 m/s hasta 5000 kg

1,6 m/s hasta 2500 kg.

Recorrido:		Hasta 45m.

Paradas:		16 paradas

Embarques:		Un embarque y doble embarque a 180º

##### CABINA

Modelo:		MP CARevolution, Series C y D

##### PUERTAS DE CABINA

Tipo:		Automática. Telescópica 2 hojas/ Central 4 hojas.

Acabado:		Acabado inoxidable (X02).

##### PUERTAS DE PISO

Tipo:		Automática. Telescópica 2 hojas/ Central 4 hojas.

Acabado:		Epoxi

Resistencia al fuego conforme

EN 81-58:                                		E120, EW60

##### BOTONERA DE CABINA

Modelo:	Columna o FUSION con MP CARevolution

Acabado:	Acero plastificado

(Opcional: Acero inoxidable (X02))

Pulsador:	Pulsador mecánico plástico de policarbonato ignífugo iluminado mediante LEDs

(Opcional: Pulsador mecánico inox con iluminación del elemento corona)

Indicador de cabina:	Display LCD y TFT

Opcional: Display de 2 dígitos de leds de 7 segmentos

Seguridad:	Plafón y teléfono de emergencia.

MEMORIA DESCRIPTIVA – MP GO! MEGA

mplifts.com

##### BOTONERA DE PISO

Modelo:	P001, en marco de puerta

Acabado:	Placa de acero inoxidable (X02)

Pulsador:	Pulsador mecánico plástico de policarbonato ignífugo iluminado mediante LEDs.

(Opcional: Pulsador mecánico inox con iluminación del elemento corona)

Grabación:	Logo color negro (por láser)

##### MANIOBRA

Tipo:	MP Selectiva o Universal.

Ubicación:	Armario en planta mas alta en serie “S”. Acabado Epoxi.

En cuarto de máquinas, serie “C”, localizado en la proyección superior del hueco.

INSTALACIÓN ELECTRICA  	Premontada con conectores “Plug & Play”.

MÁQUINA	Gearless. Imanes permanentes maGO con protección térmica motor. Maniobra de rescate: manual por descompensación.

##### AMORTIGUADORES	En poliuretano con pedestal metálico incluido

GUIAS	Calibradas/ Cepilladas

Conforme ISO 7465

FIJACIONES	Soportes de fijación y tacos para cerramiento de hormigón.

##### POTENCIA

Tensión de Fuerza: 	Trifásica de 380 v

Alumbrado: 	220 v

Frecuencia: 	50 Hz